Prilog 2

TROŠKOVNIK ZA OPREMANJE DEPOA ZAVIČAJNOG MUZEJA BENKOVAC

| TROŠKOVNIK |
| --- |
| Red. broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno |
| 1. | POKRETNI ARHIVSKI REGALI (3x100)x(40+40)x228 cm | kom | 9,00 |  |  |
|  | Dobava i montaža pokretnog arhivskog regala, slijedećih karakteristika: * 5 polica po visini + pokrovna polica * razmak između polica: 360 mm * mora postojati mogućnost da se razmak između polica može mjenjati bez uporabe alata u koraku od max. 50 mm * nosivost police: 200 kg * pokretanje regala preko ručnog volana * sa čeone strane svi regali trebaju imati nosač natpisa u formatu A5 * sve stranice regala trebaju biti pune ( nije dozvoljeno nudit stranice otvorenog tipa) * širina hodnika između regala min. 800 mm * između vodilice (tračnica) moraju biti postavljene drvene ispune. Sa vanjske strane regala do vodilica mora biti postavljena kosina (rampa) za pristup povišenom prostoru na ispunama i zaštitu vodilica. Kosina izrađena od metala ili aluminijuma * regali trebaju biti izvedeni u sivoj boji * postolja regala moraju biti izvedena u crnoj boji * pogonski mehanizam pokretnih regala - zupčasti remen * jamstvo na regale mora biti minimalno 24 mjeseci. Cijena regala ukljućuje dostavu i montažu , te puštanje u rad regala. Za pokretne regale treba priložiti certifikate kojima se potvrđuje sukladnost sa normama HRI CEN/TR 14073-1, HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008 i HRN EN 14074:2008 kao i tehnički izvještaj sa ispitivanja nosivosti polica, kojima se dokazuje min. nosivost polica. |  |  |  |  |
| 2. | METALNI REGALI | Kom | 10,00 |  |  |
|  | Dobava i montaža metanih regala, sljedećih karakteristika:Regal se sastoji od vertikalnih tipskih limenih stupova s pločicom pri dnu ili pvc završetkom. Horizontalnih polica sa nosačima polica (4 kom po polici) i ojačanjima . Dimenzije 104x40x220 Stupovi su pravokutnog profila dim. min. 40x50mm,bez oštrih rubova, debljine min 1,5 mm,sa obostranom perforacijom u koraku od 50 mm. Police su limene oblikovane na način da su savinute na rubovima zbog ojačanja i sprečavanja ozljeđivanja kod manipulacije, min. debljine lima 0,8 mm. Montaža prve police na udaljenosti od 150 mm od poda,a ostale u osnom razmaku od 450 mm. Montaža regala sa horizontalnim leđnim ukrutama protiv boćnog gibanja koje će osigurati njihovu stabilnost izrađene od čeličnih limova debljine min 1,5 mm. Horizontalna leđna ukrutu regala izrađena i montirana na način da ne zatvara pristup polici( montaža uz samu vodoravnu policu) odnosno da je H oblika što čini stupovi zajedno s policom. Montaža poprečnih prečki koje osiguravaju regale po dubini, poprečne prečke izrađene od lima minimalne debljine 1,4 mm. Regal treba biti izveden u svjetlo sivoj boji. Broj polica po visini: 5 Nosivost po polici min. 180 kg. Jamstvo na regale mora biti minimalno 24 mjeseci. Za regale treba priložiti certifikate kojima se potvrđuje sukladnost sa normama HRI CEN/TR 14073-1, HRN EN 14073-2:2008 i HRN EN 14073-3:2008, kao i tehnički izvještaj sa ispitivanja nosivosti polica, kojima se dokazuje min. nosivost polica. |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |
| PDV 25 % |  |
| SVEUKUPNO: |  |